ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  – ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (PHET )

Καλέστε την παρακάτω εφαρμογή, [ κάντε με το ποντίκι αριστερό κλικ (ctrl + κλικ) στον υπερσύνδεσμο ή αντιγραφή – επικόλληση στον browser ]

https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_el.html

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα βρεθείτε στο παρακάτω περιβάλλον. Μελετήστε λίγο τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής.

→ → Αν κάτω αριστερά στην οθόνη σας εμφανιστεί το παρακάτω «παράθυρο» επιλέξτε: Διατήρηση και κάντε πάλι κλικ στο αρχείο που «κατεβαίνει» στον υπολογιστή σας.

1η ΥΠΟΘΕΣΗ:   ΟΣΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ.

►   Από τα δοχεία της προσομοίωσης επιλέξτε το πάνω αριστερά και γεμίστε την δεξαμενή μέχρι πάνω με υγρό. Επιλέξτε στη  συνέχεια τον Χάρακα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το πλέγμα.

►   Τοποθετείστε την χαραγή 0 του χάρακα έτσι ώστε να εφάπτεται με την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.

►   Τοποθετείστε τέσσερα μανόμετρα (όργανα μέτρησης πίεσης), με σύρσιμο σε διαφορετικά βάθη όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και καταγράψτε τις μετρήσεις αυτών στον ακόλουθο πίνακα:

| Βάθος (m) | 1 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πίεση (KPa) |  |  |  |  |

►   Σχεδιάστε στο παρακάτω ορθογώνιο σύστημα αξόνων την σχέση της Υδροστατικής πίεσης ( P )

ως προς το αντίστοιχο Βάθος ( h ), χρησιμοποιώντας τις τιμές του πίνακα.

Το «πείραμά» σας, έδειξε ότι η υπόθεσή σας είναι …………(σωστή/λάθος)  και ότι η υδροστατική πίεση στα υγρά  είναι ανάλογη του  …………........ από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.

2η ΥΠΌΘΕΣΗ:  Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ    ΥΓΡΟΥ

►   Επιλέξτε επαναφορά όλων και στην συνέχεια

►  Τοποθετήστε με σύρσιμο ένα μανόμετρο στον πάτο της δεξαμενής.

►   Γεμίστε πάλι την δεξαμενή μέχρι πάνω με υγρό.

►   Επιλέξτε Πυκνότητα Υγρού και αλλάζοντας την πυκνότητά του (ρ), εξετάστε τις τιμές της υδροστατικής πίεσης που αναγράφονται στο μανόμετρο.

Το πείραμά σας δείχνει, πως όσο αυξάνεται η πυκνότητα, η υδροστατική πίεση ……………..... (αυξάνεται/μειώνεται) και αυτή.

►  Καταγράψτε τις μετρήσεις της υδροστατικής πίεσης για συγκεκριμένες τιμές της  πυκνότητας, 700, 800, 900, 1200 και 1400 kg/m3 (κιλά ανά κυβικό μέτρο) και

►  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα τιμών.

| Πυκνότητα (kg/m3) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πίεση (KPa) |  |  |  |  |  |

►  Σχεδιάστε στο παρακάτω ορθογώνιο σύστημα αξόνων την σχέση της Υδροστατικής πίεσης ( P ) ως προς την αντίστοιχη πυκνότητα ( ρ ), χρησιμοποιώντας τις τιμές του πίνακα.

Η γραφική παράσταση είναι μία ……....... γραμμή που σημαίνει ότι η υδροστατική πίεση είναι ……………….. (ανάλογη/αντιστρόφως ανάλογη) της πυκνότητας του υγρού .

3η ΥΠΟΘΕΣΗ :  Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ  ΔΕΝ  ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ.

►   Επιλέξτε επαναφορά όλων και

►  Τοποθετήστε ένα μανόμετρο στον πάτο της δεξαμενής.

►   Γεμίστε πάλι την δεξαμενή μέχρι πάνω με υγρό.

►   Επιλέξτε Βαρύτητα και δώστε διάφορες τιμές στην επιτάχυνση της βαρύτητας (g) του χώρου όπου πραγματοποιείται το πείραμα.

Τι παρατηρείτε; Η αρχική υπόθεσή σας είναι…………(σωστή/λάθος). Όσο αυξάνει η επιτάχυνση της βαρύτητας τόσο ……………… (αυξάνεται/μειώνεται) και η πίεση.

►  Καταγράψτε τις μετρήσεις της υδροστατικής πίεσης για συγκεκριμένες τιμές της επιτάχυνσης της βαρύτητας, 1, 5, 10, 15 και 20 m/s2 (μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο) και

►  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα τιμών.

| Επιτάχυνση της Βαρύτητας (m/s2) | 4 | 9,8 (ΓΗ) | 12 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πίεση (KPa) |  |  |  |  |  |

►  Σχεδιάστε στο παρακάτω ορθογώνιο σύστημα αξόνων την σχέση της Υδροστατικής πίεσης ( P ) ως προς την αντίστοιχη επιτάχυνση της βαρύτητας ( g ), χρησιμοποιώντας τις τιμές του παραπάνω πίνακα.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

Από τα παραπάνω πειράματα φαίνεται ότι,

η υδροστατική πίεση ενός υγρού  είναι ................................. ( ανάλογη/αντιστρόφως ανάλογη) της πυκνότητας του υγρού, ................................. ( ανάλογη/αντιστρόφως ανάλογη) της επιτάχυνσης της βαρύτητας, και................................. ( ανάλογη/αντιστρόφως ανάλογη) του βάθους από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.

ΤΕΛΙΚΑ Ο ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΊΝΑΙ :

P=